## Slide 1
Accudetectie bij de inworpzuil
Productontwerp, tests en advies over een abonnement voor gemeenten
Oktober 2026 · Multi-agent ontwerpteam: 8 specialisten + orchestrator · 4 sparringrondes
Risico
Inductie
Röntgen
Thermisch/gas
Hardware
Software
Business
Red team
Prijspeil EUR 2026 excl. btw · energie in Wh · bandbreedtes laag / basis / hoog

## Slide 2
Advies: start geen abonnement op een accudetector in de zuil; investeer in de wagen en in preventie
Bron: debate/R4_scorekaart.md, R4_redteam.md; experiments/r3_classificatie, r3_business
2
AANBEVOLEN
Geen zuildetector als product
Conditioneel: thermische camera boven de laadbak (inzamelaar) en accu-brievenbus aan de zuil (betaald door de producentenorganisatie)
DETECTIE
Inductie ziet staal, geen lithium
Strandmetaaldetector: PPV 5 %. Röntgen ziet cellen (PPV 28 %), maar kost EUR 90 per maand per zuil
DREMPEL
Pakket ≥ 20 Wh-eq als rangorde
95 % van de ledigingen bevat al lithium. Werkbaar is ≤ 20 meldingen per 1.000 ledigingen
PRIJS
EUR 5,7–18,6 per container/mnd
Zuilabonnement bij 10.000 containers, tegenover EUR 0,08–0,31 vermeden schade per maand
MVP binnen 3–6 maanden: één meet-zuil (PI-lussen + IR/CO onder het deksel) als go/no-go, EUR 37k / 62k / 102k. Go alleen bij AUC ≥ 0,85 en PPV ≥ 30 % in een echte RVS-trommel; de modellen verwachten AUC 0,56–0,6.

## Slide 3
Accubranden zijn reëel en nemen toe, maar ontstaan vooral bij het persen in de wagen
Bron: NOS/NVRD 2023; Vereniging Afvalbedrijven; TK 2026D41104; Stichting OPEN 2026-04; raadsbesluit Oosterhout 2023
3
≥ 3 / mnd
branden in vuilniswagens in NL (NVRD)
~120 / jaar
branden bij inzameling (Ver. Afvalbedrijven)
38 %
van branden bij verwerkers toegeschreven aan batterijen
> 100 mln
batterijen per jaar in het restafval (2025)
EUR 250–475k
nieuwe vuilniswagen, diesel tot elektrisch
Route van inworp tot verwerking: waar ontstaat de brand?
Thuis
laag
Zuil / trommel
laag
Container (dagen)
middel
Lediging
laag–middel
Persen in wagen
hoog
Bunker / overslag
hoog
Shredder / AVI
hoog
Gevolg voor het product: een cel ontsteekt meestal pas als de persplaat haar plet (TR binnen 0–30 s). Een detector in de zuil kan dus alleen waarschuwen; hij voorkomt de brand niet zelf.

## Slide 4
Het idee: de zak ligt 1–10 s stil in de trommel, dus daar kun je rustig en goedkoop meten
Bron: Opdrachtgever; product/montage.png (A5); toetsing: debate/R4_scorekaart.md
4
Vijf uitgangspunten van de opdrachtgever, getoetst
1 Stilstand maakt goedkope sensoren mogelijk
Helpt röntgen (0,2–14 s), maar inductie wint niets boven 0,3 s
DEELS
2 Een risicodrempel volstaat
Maar per container moeilijk: 95 % van de ledigingen bevat al lithium
KLOPT
3 Een strandmetaaldetector is het eenvoudigst
Ziet staal; 18650 ≈ AA-alkaline; PPV 5 %
VERWORPEN
4 Melding aan de ophaaldienst
Alleen waardevol als er wordt ingegrepen; melden kost EUR 10–150
DEELS
5 Abonnement per gemeente of container
Prijs 70–130× hoger dan de vermeden schade
VERWORPEN

## Slide 5
Grote packs maken een container gevaarlijk: 5 % van de Li-items draagt 58 % van het risico
Bron: experiments/r3_risico (A1): Pareto, brandkansmodel P = 1 − exp(−k·Wh-eq), k gekalibreerd op NL-branddata
5
Risicoscore R = Σ Wh × w_chemie × w_toestand (Wh-eq)
 | Per inworp | Per container | Actie
Groen | < 50 | < 75 | niets
Oranje | ≥ 50 | ≥ 75 | laatste in de route
Rood | ≥ 75–100 | ≥ 150 of brandsignaal | apart legen, niet persen
95 %
van de ledigingen bevat al ≥ 1 Li-item: 'accu aanwezig' zegt dus niets
1,4
brand per 1.000 containers per jaar (basis; band 0,3–11)
σ ≤ 0,5
maximale Wh-schattingsfout; anders 2–5× zoveel alarmen
Drempels na Ronde 3 verhoogd: met de oorspronkelijke drempels (10/50 Wh-eq) zou bijna elke container oranje kleuren.

## Slide 6
Een accu zendt niets uit: meetbaar zijn alleen staal, folie, dichtheid, warmte en gas
Bron: research/A2–A4; experiments/r3_inductie, r3_rontgen, r3_thermisch
6
Principe | Wat het meet | Li vs blik/folie | Li vs alkaline | Aantal / Wh | Oordeel
Inductie (VLF, PI) | stalen huls, Cu/Al-folie | zwak (AUC 0,56–0,59) | nee: 18650 ≈ AA | nee (σ 0,7; positie 171×) | zwak
Röntgen ≤ 30 kV | dichtheid × Z, vorm | ja: blik/folie transparant | nee (R 1,19 vs 1,20) | ja, via vorm/aantal | werkt, duur
Thermisch (IR) | warmte aan oppervlak | alleen bij TR | n.v.t. | nee | alleen brand
Gas (CO, H₂, VOC) | uitgassing, venting | rotting stoort | n.v.t. | nee | alleen brand
Gewicht / vulgraad | massa per inworp | nee | nee | nee | ondersteunend
Radar / capacitief | diëlektrisch, metaal | nee | nee | nee | ongeschikt
Kern: geen goedkoop principe onderscheidt lithium van alkaline. Wat wel kan: grote metalen pakketten herkennen (röntgen goed, inductie zwak) en een brand detecteren zodra die begint (warmte, gas).

## Slide 7
Van 43 ideeën naar 5 testconcepten en 2 benchmarks, na ~80 aanvallen
Bron: debate/R1_*, R2_*_aanvallen, R2b_*_verdediging, R2_shortlist.md
7
43
concepten in Ronde 1
8 agents, elk ≥ 1 radicaal eenvoudig en ≥ 1 onconventioneel concept
~80
aanvallen in Ronde 2
op fysica, kosten, energie, regelgeving en praktijk; elke agent op ≥ 2 anderen
14 / 23
ingetrokken / verbeterd
o.a. PI-klikker, röntgen per zuil, smeltdraad, shared savings
5 + 2
getest in Ronde 3
K1–K5 plus de benchmarks camera op de wagen (B1) en geen sensor (B0)
Shortlist voor de tests
K1
Strandmetaaldetector (VLF) in trommel
opdrachtgever
K2
Pakketwachter: PI-lussen, OEM op pas-zuil
A2 + A1 + A5
K3
Röntgen ≤ 30 kV: vast (a) / ijkpaal (b)
A3
K4
Deksel-eventmodule: IR + CO
A4
K5
Hybride K2 + K4 + actieprotocol
A1 + A6
B1
Benchmark: thermische camera laadbak
A5, A7, A8
B0
Benchmark: geen sensor, accu-brievenbus
A6, A8

## Slide 8
De strandmetaaldetector ziet staal, geen lithium: hij meldt 13 % van de 18650's, bij 2 % vals alarm
Bron: experiments/r3_inductie (A2): dipool-/eddy-currentmodel, 6 frequenties + PI-verval, zakken met gem. 5,9 metaalobjecten
8
0,56–0,59
AUC cel/telefoon/vape vs gewone zak: nauwelijks beter dan toeval
171×
spreiding van het signaal door de positie in de trommel: Wh is niet te schatten
> 0,3 s
langer meten helpt niet; ander metaal in de zak is de grens, niet ruis
Uitgangspunt 3 verworpen. Alleen e-bike-packs vallen op; vapes zijn onzichtbaar.

## Slide 9
Röntgen ziet cellen wél, maar stilstand maakt het niet goedkoop: EUR 90 per container per maand
Bron: experiments/r3_rontgen (A3): NIST XCOM, Beer-Lambert, fotonbudget, dosis; Bbs art. 3.18 (te bevestigen door stralingsdeskundige)
9
Vergunningsvrij mogelijk
≤ 30 kV en ≤ 1 µSv/h op 0,1 m; 3 mm stalen zuilwand schermt ruim af
Geen chemie
Li-ion vs alkaline niet te scheiden: dual-energy R 1,19 vs 1,20
Niet off-grid
1,2–5,5 Wh per dag; HW EUR 1.785 per zuil

## Slide 10
Continue monitoring ziet brand, geen accu: vóór thermal runaway waarschuwt hij in 0–5 % van de gevallen
Bron: experiments/r3_thermisch (A4): 1D-warmte/gas-diffusie, vals-alarm-MC; Li-ion Tamer (DNV-GL); Seek Thermal/Goodyear 2025
10
Deksel-eventmodule (K4) | laag / basis / hoog
Brand gezien binnen 60 min | 48 / 100 / 100 %
Vals alarm alleen CO > 50 ppm | 2 / 10 / 36 per jaar
Met regel IR + CO + stijgsnelheid | ≈ 0 (veld bevestigen)
Hete as, peuken, vuurwerk | 0,5 / 1,9 / 4,2 per jaar
IR ziet tot diepte | 0,13 m vape – 0,35 m pack
Camera laadbak (B1): wagenbrand | 19 / 49 / 76 % in ~1 s
Waarom: afval isoleert sterk (0,5 m ≈ 19 dagen warmtetransport) en bij het persen is er geen venster. Een continue sensor is dus een brandmelder voor de container, geen accudetector.

## Slide 11
Bij een werkbare meldingslast vangt zelfs een perfecte zuilsensor maar 15 % van het risico
Bron: experiments/r3_classificatie (A6): Monte Carlo met zakinhoud (params.py), sensormodellen A2/A3, brandkans A1, 3 scenario's
11
Per inworp: aandeel Li-zakken gemeld (recall) en juiste meldingen (PPV)
Lezen: bij 20 meldingen per 1.000 ledigingen vangt K1 3,6 % van de risico-energie, K2 4,4 %, geen sensor (B0) 4,4 %, röntgen 9,3 % en perfect 15 %. Inductie doet het dus niet beter dan helemaal geen sensor.

## Slide 12
K1 en K2: inductie is het goedkoopst, maar meldt vooral blikken en alkaline
Bron: product/BOM_K1.csv, BOM_K2.csv (A5); experiments/r3_business (A7); r3_inductie (A2); debate/R4_scorekaart.md
12
K1 Strandmetaaldetector
VLF op 2–3 frequenties, meedraaiende DD-spoel in PE-liner, D-cel Li-SOCl₂ (13 mWh/dag), LTE-M
Kosten | Basis
Hardware per zuil | EUR 137
Installatie | EUR 60
TCO per container/mnd | EUR 2,64
Abonnement @1.000 / @10.000 | EUR 14,6 / 9,3
Vermeden schade/mnd | EUR 0,07
Score 2,55 · betrouwbaarheid hoog
• Ziet staal: 18650 ≈ AA, PPV 5 %
• Recall Li-zak 5 %; vapes onzichtbaar
• Wel goedkoop en 6–14 jaar op een D-cel
NIET AANBEVOLEN (knock-out)
K2 Pakketwachter
2 PI-lussen + ferro-kanaal in liner; klassen geen / cel / pakket ≥ 20 Wh-eq; meelift op accu en modem van de pas-zuil
Kosten | Basis
Hardware per zuil | EUR 91
Installatie | EUR 45
TCO per container/mnd | EUR 1,50
Abonnement @1.000 / @10.000 | EUR 10,7 / 5,7
Vermeden schade/mnd | EUR 0,08
Score 2,52 · betrouwbaarheid middel
• Pakketrecall 8–12 %, PPV 4 %
• Op containerniveau gelijk aan geen sensor (B0)
• Laagste kostprijs; NRE OEM-adapter EUR 50–150k
NIET AANBEVOLEN (knock-out)

## Slide 13
K3: röntgen werkt fysiek, maar is als product per zuil 300× te duur
Bron: product/BOM_K3a.csv, BOM_K3b.csv (A5); experiments/r3_rontgen (A3), r3_business (A7)
13
K3a Röntgen vast per zuil
30 kV-buis 4 W + GOS-scherm + camera achter PE-venster in trommel; interlock op klep; zonnepaneel 20–50 Wp of net
Kosten | Basis
Hardware per zuil | EUR 1.785
Installatie | EUR 650
TCO per container/mnd | EUR 40,6
Abonnement @1.000 / @10.000 | EUR 90 / 78
Vermeden schade/mnd | EUR 0,18
Score 2,00 · betrouwbaarheid middel
• Pakketrecall 82 %, PPV pakket 34 %
• Li en alkaline niet te scheiden
• 1,2–5,5 Wh per dag: niet off-grid haalbaar
NIET AANBEVOLEN (knock-out)
K3b Röntgen-ijkpaal
Zelfde hardware, rouleert langs 20–50 containers; levert grondwaarheid om goedkope sensoren te ijken en voor risicokaarten
Kosten | Basis
Hardware per unit | EUR 1.785
Containers per unit | 35
TCO per container/mnd | EUR 9,7
Abonnement @1.000 / @10.000 | EUR 26,7 / 20,6
Als campagne per gemeente | EUR 5–15k
Score 2,50 · betrouwbaarheid middel
• Geen schadebesparing als abonnement
• Waardevol als ijkdata in pilot
• Kandidaat als EPR-lekmeting verplicht wordt
ALLEEN ALS MEETINSTRUMENT

## Slide 14
K4 en K5: een brandmelder in de container is goedkoop, maar geen accudetector
Bron: product/BOM_K4.csv, BOM_K5.csv (A5); experiments/r3_thermisch (A4), r3_business (A7)
14
K4 Deksel-eventmodule
8×8 IR-thermopile + passieve CO-cel + NTC onder containerkop; regel stijgsnelheid + 2-van-3; 12 mWh/dag, ~10 jaar op D-cel
Kosten | Basis
Hardware | EUR 103
Installatie | EUR 30
Los abonnement @1.000 | EUR 13,9
Als add-on @1.000 / @10.000 | EUR 3,6 / 2,2
Vermeden schade/mnd | EUR 0,31
Score 3,30 los · 3,65 add-on · betrouwbaarheid laag–middel
• Ziet brand binnen 60 min; accu vooraf vrijwel nooit
• Break-even ≥ 15 branden/1.000 containerjaar
• Alleen meeliften op bestaande vulgraadsensor
CONDITIONEEL: add-on, hotspots
K5 Hybride K2 + K4
Pakketwachter in de zuil + K4-lite onder deksel via BLE; twee kanalen: rangorde en brand-event; actieprotocol oranje/rood
Kosten | Basis
Hardware | EUR 188
Installatie | EUR 75
TCO per container/mnd | EUR 3,14
Abonnement @1.000 / @10.000 | EUR 18,6 / 10,4
Vermeden schade/mnd | EUR 0,08
Score 2,23 · betrouwbaarheid middel
• Erft vals alarm van K2
• Duurste inductieconcept
• Behouden idee: twee gescheiden meldkanalen
NIET AANBEVOLEN (knock-out)

## Slide 15
De benchmarks winnen: camera op de wagen en preventie aan de zuil
Bron: product/BOM_B1.csv, BOM_B0.csv (A5); experiments/r3_thermisch/b1, r3_business (A7); r3_redteam (A8)
15
B1 Thermische camera laadbak
Radiometrische camera boven de laadbak, 24 V boordnet; alarm bij ΔT/dt; chauffeur dumpt de lading (bestaand draaiboek)
Kosten | Basis
Hardware per wagen | EUR 2.050
Containers per wagen | ~300
Fabrieksoptie @1.000 / @10.000 | EUR 2,3 / 0,97
Als los abonnement @1.000 | EUR 8,4
Vermeden schade/mnd | EUR 1,35
Score 4,00 (OEM) · betrouwbaarheid middel
• Meet waar het risico ontstaat; 19–76 % in ~1 s
• Rendabel vanaf ~3.000 containers
• Koper is de inzamelaar (67 % van de baat)
CONDITIONEEL: ≥ 10 wagens, OEM
B0 Accu-brievenbus aan zuil
Brandwerende RVS-sleuf aan de zuil voor losse batterijen en vapes; lediging via Stibat; geen beloning, geen pas
Kosten | Basis
Hardware | EUR 40
Installatie | EUR 40
Met sortering @1.000 | EUR 23,1
Zonder sortering | lager [A]
Vermeden schade/mnd | EUR 0,44
Score 3,40 · betrouwbaarheid laag
• Verlaagt prevalentie, geen vals alarm
• Effect niet gemeten: 2 × 1 t sorteren nodig
• Betaler: Stichting OPEN (inzameldoel 63 %)
CONDITIONEEL: PRO betaalt

## Slide 16
Geen zuilconcept haalt 3,5 zonder knock-out; de camera op de wagen scoort het hoogst
Bron: experiments/r4_scorekaart/scorekaart.py; debate/R4_scorekaart.md
16
Criterium | Gewicht
Detectie vs benchmark | 25 %
Kostprijs en abonnement | 20 %
Eenvoud en bouwbaarheid | 15 %
Inpasbaarheid en energie | 15 %
Juridisch: straling, AVG, CE | 10 %
Waarde voor gemeente | 15 %
Knock-outs: discriminatie (K1), vals alarm (K2, K5), prijs en energie (K3a), geen accudetector (K4 los).
Regel: AANBEVOLEN vereist ≥ 3,5 én geen knock-out. Ook de camera op de wagen is als los abonnement bij 1.000 containers te duur.

## Slide 17
Wat we wél bouwen: één meet-zuil die in 3–6 maanden beslist of inductie een kans heeft
Bron: product/ontwerp.md, montage.png, blokschema.png (A5); experiments/r3_signaal (A6); debate/R4_scorekaart.md
17
1
PE-liner met 2 PI-lussen
in de RVS-trommel, draait mee; logt ruwe vervalcurves
2
Module in zuilkop
STM32 + PI-front-end; voeding van de pas-zuil-accu; fail-open
3
K4-lite onder deksel
8×8 IR + CO + NTC; BLE naar de zuilmodule
4
Data naar dashboard
13-byte LoRaWAN/LTE-M-bericht; TTN-decoder en mock aanwezig
5
Grondwaarheid
62 gespikete zakken per klasse + 300 echte zakken sorteren
Kosten EUR 37k / 62k / 102k. Go bij AUC ≥ 0,85 en PPV ≥ 30 % (pakket ≥ 20 Wh-eq, ≤ 2 % zakken gemeld).

## Slide 18
Een melding helpt alleen als iemand ingrijpt, en elke ingreep kost EUR 10–150
Bron: research/A6_software.md; experiments/r3_signaal (A6); r3_business alarm_cost (A7); debate/R4_redteam.md
18
Meting
inworp of continu
Score
per container, reset bij lediging
Bericht
13 B LoRaWAN / LTE-M
Dashboard
kaart + lijst per route
Boordcomputer
via vulgraad-API (bijv. HVC)
Niveau | Wat de ophaaldienst doet | Kosten per keer
Groen | niets, alleen statistiek | EUR 0
Oranje | container als laatste legen, niet extra persen | EUR 10–30 [A]
Rood | apart legen zonder persen of bovenkant controleren | EUR 50–150 [A]
Brand (B1/K4) | lading dumpen of niet legen; brandweerprotocol | bestaand draaiboek
EUR 0
vermeden schade bij alleen melden, zonder ingreep
EUR 42
per container per jaar aan vervolgacties (20 meldingen per 1.000 ledigingen)
AVG: een alarm per container bevat geen persoonsgegevens. Koppeling aan de pashouder vraagt een DPIA en is bij 93–95 % valse meldingen niet proportioneel (AP 2017). Dus geen pas-koppeling.

## Slide 19
Een zuilabonnement kost bij 10.000 containers nog EUR 5,7–18,6 per maand: 70× de vermeden schade
Bron: experiments/r3_business (A7): 6 jaar levensduur, 40 % brutomarge, NRE, support, CAC; BOM A5
19
K2 bij 1.000 containers | EUR/c/mnd
Hardware | 1,01
Installatie | 0,53
Connectiviteit | 0,20
Onderhoud | 0,17
Support | 2,10
NRE (OEM-adapter) | 1,39
Klantwerving | 1,04
Kostprijs | 6,44
Prijs incl. 40 % marge | 10,73
De elektronica is niet de kostendrijver: support, NRE en klantwerving zijn samen 70 %. Een per-container-abonnement schaalt dus slecht onder ~10.000 units.

## Slide 20
Voor een gemeente met 1.000 containers komt alleen de camera op de wagen in de buurt; de baat ligt bij de inzamelaar
Bron: experiments/r3_business (A7): 1,27 wagenbranden per 1.000 containerjaar (A6/A1), schade EUR 10k/25k/50k per wagenbrand [A]
20
0,58
baat/kosten camera op wagen (OEM) bij 1.000 containers; 1,33 bij 10.000
0–18 %
van de vermeden schade valt bij de gemeente (0 % bij de camera)

## Slide 21
Red team: de conclusie houdt stand; de grootste risico's zitten in vals alarm en het ontbreken van een koper
Bron: debate/R4_redteam.md (A8); break-even uit experiments/r3_business
21
# | Risico | Kans | Impact | Mitigatie
1 | Camera op de wagen: te veel vals alarm, chauffeur negeert het | middel | hoog | Pilot 2–4 wagens × 6 mnd; ≤ 1 vals alarm per wagen per maand
2 | Geen koper: de baat is statistisch niet aan te tonen (≥ 41k containerjaren) | hoog | hoog | Verkopen op chauffeursveiligheid en premie; fabrieksoptie in voertuigbestek
3 | Concurrent eerst: Seek, Oshkosh, wagenbouwers | hoog | middel | Geen eigen hardware; rol als integrator, draaiboek en datalaag
4 | Accu-brievenbus wordt zelf brand- of vandalismebron | middel | middel | Brandwerend RVS, labtest met 1 cel, sluiten rond jaarwisseling
5 | Meet-zuil geeft een vals 'go' | laag–middel | hoog | Geblindeerd, echte metaalmix en trommel, criterium vooraf vast
Wat zou het advies omdraaien? Voor K2 is 170× de basisbrandkans nodig (220 per 1.000 containerjaar); 10× meer branden of 10× meer schade is niet genoeg. Alleen een verplichte EPR-lekmeting zou een meetdienst (K3b) rechtvaardigen.

## Slide 22
Roadmap: eerst falsificeren en de wagen testen, pas opschalen bij bewezen effect
Bron: debate/R4_scorekaart.md, R4_redteam.md; experiments/r3_redteam/labtests.md
22
0–6 maanden
Prototype en bewijs
• Meet-zuil in 1 zuil: go/no-go inductie (EUR 37–102k)
• Pilot camera op 2 wagens bij één inzamelaar
• Labtest brandwerende accu-brievenbus
• Vooroverleg met Stichting OPEN; stralingsdeskundige over K3
6–18 maanden
Pilot in één gemeente
• Camera op ≥ 10 wagens; vals alarm en dumpacties meten
• Accu-brievenbus in 1 cluster + sorteeranalyse 2 × 1 t
• K4 als add-on op 20 hotspot-containers
• Alleen bij 'go': K2-lite op 10 zuilen met OEM
18–36 maanden
Opschalen
• Camera als fabrieksoptie in voertuigbestekken
• Brievenbus landelijk via de producentenorganisatie
• Risicokaart en datalaag als dienst aan inzamelaars
• Zuilproduct alleen bij bewezen PPV ≥ 50 %
Beslismoment na elke fase: door alleen bij gemeten effect; anders stoppen of bijsturen.

## Slide 23
Nodig: één inzamelaar, één zuilleverancier en zeven labtests om de open vragen te beslissen
Bron: experiments/r3_redteam/labtests.md (L1–L7), r3_*/RESULTATEN.md; research/A5, A7
23
Partners
• Inzamelaar met eigen AVI (zoals HVC): wagens en data
• Leverancier toegangscontrole (Bammens e.a.): OEM-interface
• Stichting OPEN: brievenbus, financiering
• Stralingsdeskundige en ANVS (K3)
• Wagenbouwer of camerapartner (B1)
Labtests (prototype)
• L1 Inductie in echte RVS-trommel: ≥ 300 zakken
• L2 Gespikete zakken: 62 per klasse, geblindeerd
• L3 Röntgendosimetrie bij open klep
• L4 IR + CO in container, 20 × 3 mnd
• L5 Camera op wagen: vals alarm 6 mnd
• L6 Brievenbus: thermal runaway van 1 cel
• L7 BLE door valschacht en platform
Open vragen
• Echte brandfrequentie per containerjaar (nu 0,3–11 per 1.000)
• Aandeel Li-ion in NL-restafval (aanname 3/6/12 per ton)
• Schade per wagenbrand (niet gevonden)
• Aantal ondergrondse containers NL (~45k [A])
• Bbs-vrijstelling bevestigen
• Effect van een brievenbus op gedrag

## Slide 24
Bijlage: bronnen en belangrijkste aannames
Bron: Volledige lijsten met datum: research/A1–A8 (§ Bronnen); alle code: experiments/; prijspeil EUR 2026 excl. btw
24
Bronnen (selectie, met datum)
• Stichting OPEN/Eureco, Batterijen in huishoudelijk restafval 2025 (2026-04)
• Tweede Kamer, 2026D41104 – Kamervragen batterijbranden (2026)
• NOS / NVRD, branden in vuilniswagens (2023)
• Nigl e.a., SOC van afgedankte Li-ion, Waste Management (2021)
• Gausden & Cerik, vapes als ontstekingsbron, Batteries (2024-07)
• Eunomia/ESA, Li-ion fires in the waste industry (2021-01); US EPA 530-R-21-002 (2021-07)
• Chen e.a., Li-ion-branden in stortplaats, PSEP (2025)
• NIST XCOM attenuatiedata; Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming art. 3.18 (2018)
• Li-ion Tamer / DNV-GL testrapport (z.d.); Seek Thermal – Goodyear, SWANA (2025)
• Rijkswaterstaat sorteeranalyse restafval (2022); CBS gemeenten (2026-01)
• TenderNed-bestekken ondergrondse containers (2019–2026); Europese drempels 2026–2027
Belangrijkste aannames [A]
Parameter | Laag / basis / hoog
Li-items per ton restafval | 3 / 6 / 15
Zakken per lediging | 80 / 100 / 120
Wagenbranden per 1.000 containerjaar | 0,07 / 1,27 / 48
Schade per wagenbrand | EUR 10k / 25k / 50k
Effect ingreep oranje / rood | 30 % / 80 %
Kosten per melding | EUR 10–150
Levensduur, marge | 6 jaar, 40 %
Ondergrondse restafvalcontainers NL | 30k / 45k / 65k
Niet gevonden of niet getest: schade per wagenbrand, aandeel Li-ion naar aantal, gemeten vervalcurves van cellen, KPN/Vodafone IoT-tarieven, datasheets zuilleveranciers. Niets is fysiek gemeten: alle prestaties komen uit modellen.